## Slide 1
Revisión energética
Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial

## Slide 2
Orden del día.
Contextualización
Herramientas de caracterización energética
Equipos de medición
Recopilación de datos
Caso de estudio
Taller

## Slide 3
4 Contexto de la organización
5 Liderazgo
6 Planificación
7 Apoyo
8 Operación
9 Evaluación del desempeño
10 Mejora
4.2 Comprensión de las necesidades y las expectativas de las partes interesadas
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la energía
44 Sistema de gestión de la energía
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política energética
5.3 Roles, Responsabilidades y autoridades en la organización
6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades
6.2Objetivos, metas energéticas y la planificación para lograrlos
6.3 Revisión energética
6.4 Indicadores de desempeño energético
6.5 Línea de base energética
6.6 Planificación para la recopilación de datos de la energía
7.1 Recursos
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
7.5 Información documentada
8.1 Planificación y control operacional
8.2 Diseño
8.3 Adquisición
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño energético y del SGEn
9.2 Auditoría interna
9.3 Revisión por la dirección
10.1 No conformidad y acción correctiva
10.2 Mejora continua
Planear
Hacer
Verificar
Actuar
Estructura de la NTC ISO 50001

## Slide 4
Revisión Energética
a) Analizar el uso y el consumo de energía con base en la medición y otros datos:
  identificar los tipos de energía actuales;
  evaluar el uso y el consumo de energía en el pasado y en la actualidad;
b) Con base en el análisis, identificar los USE
c) Para cada USE:
  determinar las variables relevantes;
  determinar el desempeño energético actual;
  identificar las personas que trabajan bajo su control que influyen o afectan a los USE
  d) Determinar y priorizar las oportunidades para mejorar el desempeño energético
  e) Estimar los usos y consumos de energía en el futuro

## Slide 5
La empresa consume energía
Recibe la factura del comercializador
Alguien paga la factura
Operación de la gran mayoría de las organizaciones

## Slide 6
Se presentan proyectos con nula o muy baja inversión:
(Periodo simple de recuperación 1 a 8 meses)
Determinar potenciales de ahorro de energía
Recorrido por las instalaciones:
Inspección visual
Revisión de equipos
Detección de malos hábitos
Proporcionar Recomendaciones:
Eliminación de desperdicios
Adecuada operación de equipos y sistemas
Cambio de hábitos del personal
Recopilación de Información:
Consumos de Energía
Niveles de producción
Principales equipos
Diagnóstico energético de primer nivel

## Slide 7
Análisis técnico - económico de medidas de ahorro
Implementación de medidas de ahorro
Etapa de
Mediciones:
Analizador
Multímetros
Luxómetro
Medidor de Flujo
Análisis de facturación energética y niveles de producción:
Facturación
Consumo
Producción
Clasificar proyectos a corto y mediano plazo (menores a un año y de hasta 3 ó 4 años de recuperación)
Determinación del potencial
de ahorro de energía
Balances energéticos
Estimación de eficiencias
Identificación de nuevas tecnologías eficientes
Selección de proyectos a realizar
Relación costo beneficio
Diagnóstico energético de segundo nivel

## Slide 8
Identificación general de la organización
Identificación de áreas y procesos
3. Uso de energéticos y demanda energética
4. Gráficos básicos
5. Diagrama energético productivo
6. Matriz energética
7. Matriz de costos energéticos
8. Inventario de equipos o censo de carga
9. Construcción diagrama de Pareto
Herramientas de caracterización energética

## Slide 9
ENERGÉTICOS |  |  |  | 
Energía eléctrica | Energía térmica | Energía térmica |  | 
Kwh | Gas Natural | ACPM | GLP | Gasolina
 | m3 | gal | Kg | gal
Información de 12 meses mínimo
Consumos y tarifas
Los periodos de recolección de información deben coincidir
En lo posible, considerar la recopilación por área o proceso
Uso de energéticos e históricos de consumo

## Slide 10
Costo asociado a los energéticos
Estructura de costos que aplican los proveedores de energía.
( Especialmente la factura de consumo eléctrico)
Periodo de consumo
Tipo de usuario
Nivel de tensión
Contribución
Energía reactiva
Penalizaciones o
impuestos
Potencia contrada
Factor de corrección
Presión de alimentación

## Slide 11
Demanda energética
Manufactura
Toneladas, m3,Hectolitros,unidades…
Información de 12 meses mínimo
Producto que sale de la planta (no stock ni ventas)
Se pueden tomar los 2 o 3 productos de mayor relevancia (80 % de la producción)
Se podrá utilizar la materia prima de mayor consumo ( relevante a todos los productos)

## Slide 12
Demanda energética
1. ¿Cómo es ?
Resistencia térmica de muros, pisos techos, puertas, ventanas, orientación del
edificio, planos arquitectónicos y
eléctricos…
2. Ubicación y entorno
Características climatológicas, orientación de fachadas, sombras …
3. ¿ De que modo se usa ?
Horarios de trabajo, número de colaboradores, usos finales de la energía.
Servicios y comercio

## Slide 13
Envolvente: Sin aislamiento y con vidrios simples (8 mm) con control solar añadido por medio de películas adhesivas y persianas translúcidas. Paredes y cubiertas verdes parciales.
Pared verde:
-Concreto reforzado (15 cm)
-Bloque (5cm)
-Revestimiento verde (aprox. 15 cm)
Ventanas:
Vidrio crudo 8 mm
Películas solares de protección- matrix 10 para rechazo de calor del 72%, rechazo UV del 99% y coeficiente de sombra del 0,21%
Paredes exteriores:
-Concreto reforzado (15 cm)
-Bloque (5cm)
-Revestimiento de la fachada de Mármol Café Pinto
1,5 cm
1. ¿Cómo es ?

## Slide 14
Diagrama energético productivo
1. Listar áreas y procesos
2. Identificar entradas de materias primas
3. Identificar el uso final de la energía
4. Identificar productos o servicios generados por área o proceso Graficar
Iluminación
Fuerza motriz
Aire comprimido
Calor directo (hornos, secadores, extrusoras…)
Calor indirecto (calderas, Chillers…)
Refrigeración
Aire acondicionado

## Slide 16
Gráficos básicos

## Slide 17
Matriz energética
Establecer la participación energética en términos equivalentes y priorizar medidas de eficiencia
Para efectos de comparación es necesario llevar los consumos energéticos consolidados a una sola unidad de energía.
Consumo KWh = (Consumo energético) * (Poder calorífico)* (Factor de conversión)

## Slide 18
http://www.upme.gov.co/Calculadora_Emisiones/aplicacion/calculadora.html
1 MJ = 0,28 Kwh

## Slide 20
Inventario de equipos o censo de carga
1.Enlistar equipos por área o proceso
2.Identificación de energéticos y uso final de energía
3.Potencia o capacidad del equipo
5.Calcular consumos individuales y % participación respecto al consumo global
4.Horas de operación diarias y días de operación

## Slide 22
1HP =0,7457 kW

## Slide 23: Equipos de medición
Analizador de redes eléctricas
Medidor de flujo de aire
Amperímetro
Voltímetro
Medidor de flujo de agua
Luxómetro
Termómetro
Termógrafo
Higrómetro
Analizador de gases
Manómetros

## Slide 24
Diagrama de Pareto

## Slide 25: Importancia de los equipos de medición energética
Conocer la Línea Base Energética de un equipo o sistema
Identificar cómo se distribuye el consumo de energía en una instalación o empresa
Identificar cuáles son los equipos instalados de mayor demanda de energía, así como determinar la existencia de fugas y desperdicios energéticos.
Conocer la cantidad de ahorros de energía obtenidos en un proyecto.
Existen instrumentos analógicos y digitales

## Slide 26
Planificación para la recopilación de datos de la energía
Implementar un plan de recopilación de datos de la energía apropiado a sus dimensiones, complejidad, recursos, y a sus equipos de seguimiento y medición.
El plan debe especificar los datos necesarios para el seguimiento de las características principales, y establecer cómo y con qué frecuencia se deben recopilar y conservar los datos.
Variables relevantes para los USE
¿ Qué puede influir en los USE?
Consumo de energía USE y Organización
Criterios operacionales USE

## Slide 27
Caso de estudio

## Slide 28
CASO A
CASO B
Aire Comprimido
Energía Eléctrica
34.000,00
$ 2.720.000.
Motores de Bombeo
Energía Eléctrica
65.000,00
$ 5.200.000.
Iluminación
Energía Eléctrica
28.000,00
$ 2.240.000
Refrigeración
Energía Eléctrica
50.000,00
$ 8.000.000
Transporte
Energía Térmica
15.000,00
$ 15.000.000
Costo Mensual
($)
Uso
Fuente Energetica
kwH
(Mes)

## Slide 29
GRACIAS