## Slide 1: FICHA OPORTUNIDADES DE MEJORA
LÍNEAS DE TRABAJO
RESULTADOS ESPERADOS
Ahorros energéticos : 211.166 M3 de GNVC se han dejado de consumir durante el 2023..
Ahorros económicos : $ 304.662.267 se han ahorrado durante el 2023 en consumo de GNVC.
Reducción de huella de carbono: 603.535.950 Kg CO2/m3
DESCRIPCIÓN
Teniendo en cuenta que cada una de las empresas operadoras del sistema de transporte masivo de pasajeros de Bogota cuenta con un patio de operación asignado, en donde se realizan las actividades de parqueo, mantenimiento y alistamiento de flota (lavado, tanqueo) para poder cumplir con las rutas que han sido asignadas para la prestación del servicio, las cuales en algunos casos deben iniciar en portales diferentes, ocasionando que se genere un kilometraje en vacío que incrementa el consumo de GNVC, reduce la vida útil de los repuestos de la flota y que aumenta las emisiones de CO2, NOx, SOx y CO. Se propone la negociación de los puntos tanto de inicio de ruta como los lugares de parqueo entre operadores, con el fin de reducir el kilometraje en vacío durante la operación y así lograr una reducción en el consumo de combustible, la generación emisiones de gases y la ampliación de la vida útil de los repuestos de los buses. Así mismo, se propone realizar seguimiento a los buses biarticulados, con el fin de identificar los de menor y mayor rendimiento para ajustar la programación de los mismos, enviando los de menor rendimiento por las rutas en donde la vía presenta menor afectación y tiene menos semáforos, facilitándonos la optimización de la eficiencia energética de la totalidad de la flota.
NOMBRE DE PROYECTO
Optimización de kilometraje en vacío.
1. FNCER
2. Buenas prácticas operacionales
3. Reconversión tecnológica
CAPITALBUS S.A.S. Es una empresa operadora del sistema integrado de transporte masivo de pasajeros de Bogota, ubicada en la Carrera 86 Bis No. 45-57 sur al respaldo del portal de las Américas, opera 260 buses biarticulados con tecnología Euro VI a GNVC.
En sus instalaciones realizada actividades como parque, suministro de combustible, lavado y mantenimiento de la flota.
OBJETIVO DE PROYECTO
Optimizar la eficiencia energética de los buses biarticulados que operan en el patio taller Américas, mediante el seguimiento al rendimiento y la reducción del kilometraje en vacío como estrategias para la disminución del consumo de GNVC.
COSTO DE PROYECTO
$16.000.000
ESTADO
Perfilamiento.
Evaluación técnico financiera: Implementación: X
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO

## Slide 2: FICHA OPORTUNIDADES DE MEJORA
LÍNEAS DE TRABAJO
RESULTADOS ESPERADOS
Ahorros energéticos X: . 10.758.594 Kw al año
Ahorros económicos X: $ 100.130.234.358
Reducción de huella de carbono: 2.151.719 kg CO2/m3
DESCRIPCIÓN
El proyecto consiste en realizar la instalación de sensores de movimiento en uno de los cárcamos, con el fin de evaluar su funcionalidad y evaluar la conveniencia de su instalación, como una estrategia para la reducción del consumo de energía eléctrica en el área de mantenimiento.
NOMBRE DE PROYECTO
Automatización del sistema de encendido de luces en cárcamos.
1. FNCER
2. Buenas prácticas operacionales X
3. Reconversión tecnológica
CAPITALBUS S.A.S. Es una empresa operadora del sistema integrado de transporte masivo de pasajeros de Bogota, ubicada en la Carrera 86 Bis No. 45-57 sur al respaldo del portal de las Américas, opera 260 buses biarticulados con tecnología Euro VI a GNVC.
En sus instalaciones realizada actividades como parque, suministro de combustible, lavado y mantenimiento de la flota.
OBJETIVO DE PROYECTO
Reducir el consumo de energía en las carpas de mantenimiento mediante la instalación de sensores en los cárcamos .
COSTO DE PROYECTO
Primer acercamiento al costo estimado del proyecto.
$ 18.280.747
ESTADO
Perfilamiento.
Evaluación técnico financiera. X Implementación.
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO

## Slide 3: FICHA OPORTUNIDADES DE MEJORA
LÍNEAS DE TRABAJO
RESULTADOS ESPERADOS
Ahorros energéticos 19655 kw/hora
Ahorros económicos : $ 12.770.803
Reducción de huella de carbono: 2712 kg de CO2
DESCRIPCIÓN
Con la implementación de la campaña “QUE NO SEAS TU” se busca generar conciencia en todos los colaboradores frente al uso eficiente de energía eléctrica, para lo cual se asigna un responsable cada semana en cada uno de los procesos, con el fin de realizar seguimiento a cada uno de los colaboradores e identificar quienes son los que generan mayor desperdicio de energía.
NOMBRE DE PROYECTO
CAMPAÑA “QUE NO SEAS TU” EL MAYOR CONSUMIDOR
1. FNCER
2. Buenas prácticas operacionales X
3. Reconversión tecnológica
CAPITALBUS S.A.S. Es una empresa operadora del sistema integrado de transporte masivo de pasajeros de Bogota, ubicada en la Carrera 86 Bis No. 45-57 sur al respaldo del portal de las Américas, opera 260 buses biarticulados con tecnología Euro VI a GNVC.
En sus instalaciones realizada actividades como parque, suministro de combustible, lavado y mantenimiento de la flota.
OBJETIVO DE PROYECTO
Reducir el consumo de energía eléctrica en las áreas administrativas de la organización, mediante la implementación de la campaña “QUE NO SEAS TU” el mayor consumidor.
COSTO DE PROYECTO
458.000/mes
ESTADO
Perfilamiento.
Evaluación técnico financiera. Implementación X.
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO